## Slide 1: Der Antennenanalysator nach EU1KY, Software modifiziert von DH1AKF
Vortrag in Silberthal, 09.06.2018

## Slide 2: Entwickler: Yurij Kuchura, Minsk EU1KY
Vertrieb der Leiterplatte (bestückt / unbestückt) per eBay
Seit 2018 kommerzielle Fertigung, Bezug über elekitsorparts.com
Hauptbestandteile: - Messteil mit 4 Schaltkreisen (3-fach Oszillator – Rechteck- 2 Mischer NE612, 1 OPV ) - Zentrale mit Touchscreen: STM32F7Discovery (200 MHz Takt, umfangreiche Peripherie) - Stromversorgung (bei mir LiPo Akku + 5V- Konverter), Ladeschaltung – alles bei eBay

## Slide 3: Gehäuse: Pultgehäuse (Reichelt)

## Slide 4: Gerät in Aktion

## Slide 5: Schaltbild des Messwertaufnehmers

## Slide 6
Grundstruktur:
2 Rechteckgeneratoren arbeiten auf je einen Mischer (Direktmisch- Konzept)
Frequenzdifferenz der beiden digital einstellbaren Oszillatoren: 10031 Hz
Beide Mischsignale werden gefiltert (Bandpass) und im Audio- Codec mit 48 kHz digitalisiert
Weiterverarbeitung im STM32F7
Kommandoeingabe / Anzeige: Touchscreen mit 480 x 272 Pixeln

## Slide 7: Zielstellung meines Projektes: (11/2017 – 06/2017) - Verbesserung der Ergonomie (Ablesbarkeit bei Tageslicht erhöhen, mit dickeren Linien und wahlweiser Negativ- Darstellung, keine „unsichtbaren“ Bedienelemente - Funktionserweiterung (Frequenzbereich, Funktionsumfang) Was wurde erreicht? - Frequenzbereich 100 kHz bis 600 MHz (vorher: 1 MHz .. 450 MHz) - Bessere Eingabemöglichkeiten für Frequenzen - Mehrere Messbereiche bei der Längenmessung von Kabeln - Möglichkeit der Frequenzmessung – Suchlauf- Prinzip - Messung und Darstellung von Spektren, Spiegelfrequenzen werden mathematisch unterdrückt - Jeder kann sein eigenes Logo gestalten und als Startbildschirm verwenden. - All diese Punkte wurden angeregt und getestet unter Mitwirkung von Teilnehmern zweier Foren (cq-ham.ru und qrpforum.de) , die Beiträge kamen aus LY, U, PA0, HA, HB9, VK, D.

## Slide 8: Verallgemeinerungswürdige Erkenntnisse
Wunsch: 3 Messbereiche für das SWR wegen besserer Ablesbarkeit Lösung: statt y= log(swr) y= log( log(swr)+1)

## Slide 9
Serielles Modell
Parallel- Modell
Hauptbildschirm
Verbesserung der Sichtbarkeit

## Slide 10: 5- Band- Modus
Bequeme Frequenzeingabe, das waren vorher versteckte Bedienelemente

## Slide 11: Erweiterungen im Generator- Modus - bequemere Eingabe von Frequenzschritten - AM und FM durch Tastung des Oszillators (bzw. Frequenzumtastung)

## Slide 12: Automatischer Cursor Cursor wird auf das Minimum gesetzt, und für diesen Wert erfolgt die Berechnung von Z, und SWR

## Slide 13: Kabelmessung mittels Time Domain Reflectometry - drei Messbereiche (10m, 50m, 155m) statt eines einzigen - automatischer Cursor – Suche des höchsten Peak‘s - vergrößerte Anzeige der Distanz

## Slide 14: Abstimmanzeige akustisch/ optisch

## Slide 15: Gespeicherte Screenshots anzeigen Diese Funktion ist neu hinzugekommen. Anzeige der Dateinamen, Auswahl, seitenweises Blättern, Bildanzeige bzw. Löschen Formate: *.bmp und *.png

## Slide 16: Frequenz- Scan - ein oder mehrere Bereiche - notwendig: eindeutige Zuordnung des Seitenbandes - FFT ermöglicht Auflösung bis 100 Hz - Zusätzlich: Testsignal 3500kHz, intern erzeugt - Messung von Spannung und Leistung

## Slide 17: Spektrum- Anzeige Die eindeutige Zuordnung des Seitenbandes ist durch eine schrittweise Abtastung „von oben nach unten“ sowie durch Rechenalgorithmen zur Unterdrückung der Spiegelfrequenzen möglich. FFT gestattet Auflösung bis 100 Hz.

## Slide 18: FFT (Fast Fourier Transformation) - erzeugt aus einer Folge von Abtastwerten eine Zuordung zu Spektralwerten (Körbe = bin‘s) - Beispiel: drei Schwingungen, links (rot) ihre Summe, rechts (blau) das Spektrum - Es gibt fertige Programmbausteine, welche die FFT ausführen.

## Slide 19: Weitere Entwicklungen
Gehäuse aus dem 3D- Drucker von DL8CQ
Anschluss eines Bluetooth Moduls: DL5DLA
Erweiterung des Konzepts: zusätzlicher Mischer ergibt einen VNA! (VE3SSR, OM0IM und andere)
Bedienungsanleitungen liegen vor in Deutsch, Russisch und Englisch.
Mein nächstes Ziel: Der AA soll als Grundlage für einen Automatiktuner dienen.

## Slide 20: Gehäuse aus dem Drucker (DL8CQ)